SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa  nadana zamówieniu:

Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektu, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w m. Olszanica ”

[gmina Olszanica , województwo podkarpackie]

Inwestor zamówienia:

GMINA OLSZANICA

1.       Zagadnienia ogólne.

  - Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z Placem  Zabaw w Olszanicy na terenie placu   rekreacyjnego  określa następujące wymagania w  zakresie:

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

  - Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

- przedmiaru robót

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z Zamawiającym.

  - Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4.   Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

1.5.   Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

  - Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

- dokumentacja powykonawcza

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa  tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

- aprobaty techniczne i inne dokumenty  normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- uporządkowanie terenu realizacji zadania

  - Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót  i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

2.   Roboty  ziemne.

2.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ziemnych wykonywanych ręcznie.

2.2. Materiał:

- Ziemia urodzajna

2.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

2.4.  Transport:

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

2.5.  Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót  -  Placu Zabaw  należy wykonać

następujące roboty ziemne:

- nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej  grubości 15 cm w miejsca montażu nowych urządzeń zabawowych celem wyrównania terenu o pow.  ok. 300 mkw.

2.6.  Odbiór materiałów.

Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu.

2.7.  Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

3.    Roboty montażowe.

3.1.  Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.

3.2. Materiał:

3.2.1. Zestaw zabawowy   składający się z :

- pomostu, wieży , drabinek i  przeplotni

Dane techniczne:

Wymiary zestawu 10,2x x 7,90

Wysokość zestawu – 3,30 m

Wymiary strefy bezpieczeństwa 13,2x9,90 m

Elementy zestawu

- zjeżdżalnia

- wieża główna

- pomost średni

- pomost niski

- pomost skośny krótki

- pomost skośny długi

- pomost wiszący

- pomost z belką

- przeplotnia

- drabinka skośna

- drabinka pozioma

Materiały:

- belki nośne mocujące plac zabaw w podłożu winny być wykonane z drewna spełniającego wymagania normy EN 350 – 2 w formie belek bezrdzeniowych , okrągłe o średnicy 120 mm zabezpieczone impregnatami olejowymi, osadzone  10 cm ponad ziemią na stalowych kotwach.

- Belki

- śruby ocynkowane

- pozostałe elementy drewniane w tym podesty oraz barierki na pomostach należy wykonać z drewna w formie belek bezrdzeniowych o przekroju kwadratowym, zabezpieczonym impregnatami olejowymi lub tez z e sklejki wodoodpornej pomalowanej na różne kolory farbami odpornymi na warunki atmosferyczne

- elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

- ślizg zjeżdżalni z blachy stalowej nierdzewnej

- wszystkie stosowane śruby mają być ocynkowane

- materiały , substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

- wszystkie drewniane elementy drewniane mają być wyszlifowane

Montaż:

- Wyrób związany z gruntem na stałe w fundamencie

- zestaw   zamocowany na kotwach stalowych

- fundamenty na głębokości 70 cm

3.2.2.Sprężynowiec – np. konik, żaba -   1 szt.

Dane techniczne:

- minimalne  gabaryty urządzenia: 0,90 x 0,30

- wysokość siedziska max 0,5 m,

Materiały

- sprężyna stalowa o zwojach zgodnych z normą PE – EN 1176-1

- sklejka wodoodporna pomalowana na różne kolory

- śruby ocynkowane,

-  materiały , substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

- elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

3.2.3.Piaskownica

Dane techniczne:

- wymiary urządzenia 4 boki o długości 1,60 każdy,

Materiały

-  rzędy belek ułożonych poziomo z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych okrągłe o średnicy o 100 – 120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi,

- górna krawędź wykonana ze sklejki wodoodpornej zabarwionej farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

- materiały , substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaż :

Wyrób ustawiony na gruncie

3.2.4

Huśtawki

Materiały:

- belki nośne z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych ,okrągłe o średnicy o 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi osadzone 10 cm ponad ziemią na stalowych kątownikach,

- zawieszenie z łańcucha  ze stali nierdzewnej,

- siedzisko proste wykonane z tworzywa,

- śruby ocynkowane

- materiały , substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające   wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

- uchwyt do trzymania rączkami zamocowany na elemencie wykonanym ze sklejki wodoodpornej , pomalowanej farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych

- huśtawka równoważna wyposażona w element hamujący ruch,

Montaż:

- Wyroby montowane z gruntem na stałe w fundamencie,

- Fundament na gł. 70 cm,

- Beton B 20

3.2.5

Ławki metalowe bez oparć – siedziska z listew drewnianych impregnowanych olejowo i malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony,

3.2.6

Kosze na śmieci

-   wyrób gotowy fabrycznie wykończony z pojemnikiem metalowym

- elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

- kosze wykonane z materiałów

3.2.7

Zjazd linowy

Wymiary zestawu 26,5 x 2,30 i wys. 3,30

- belki nośne z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych ,okrągłe o średnicy o 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi osadzone 10 cm ponad ziemią na stalowych kątownikach,

- materiały , substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające      wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

3.2.8

Drabinka pozioma

Drabinka pozioma o wym.  od 7,2 x 6 m  o konstrukcji drewnianej

- belki nośne z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych ,okrągłe o średnicy o 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi osadzone 10 cm ponad ziemią na stalowych kątownikach,

- materiały , substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające      wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

Uwaga !

Na placu zabaw winien zostać umieszczony regulamin placu zabaw

3.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki

- Poziomice,

- Młotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki i wkrętarki

- Ubijaki i zagęszczarki

- Taczka

3.4.  Transport:

- Samochód skrzyniowy

- Samochód samowyładowczy

3.5.  Wykonanie i  zakres robót.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.

Montaż urządzeń od  poz.3.2.1.  do  poz. 3.2.8 dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych.

3.6.  Odbiór materiałów.

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.

4.  Odbiór końcowy  robót.

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót  i podpisuje go.

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za

zakończone i odebrane roboty

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót

komisja  dopuszcza  przedmiotowy teren do użytkowania.

Olszanica styczeń 2010