1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5

Roboty posadzkarskie

CPV 45430

1.1 . Przedmiot ST-7

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w m. Orelec

1.2 . Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie posadzek.

1.4 . Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora  nadzoru.

2. MATERIAŁY

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą być stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

Zaprojektowano posadzki z płytek gres antypoślizgowych, z paneli o podwyższonej wytrzymałości na piance

Antypoślizgowość -  wyciskanie  reliefów i  ryfli -  reliefy  są to  wzory wypukłe  i wklęsłe  na całej  powierzchni  płytek,  pozwalające  na  uzyskanie  ciekawych  efektów  estetycznych  i otrzymanie   płytki   antypoślizgowej,   ryfle   natomiast   są   to   podłużne   wyżłobienia   lub wypukłości umieszczone równolegle do jednego z boków płytki; zaleca się stosowanie płytek

o głębokich reliefach dla okładzin antypoślizgowych schodów; Elementy uzupełniające – kątowniki, narożniki, listwy dylatacyjne

a) Materiały pomocnicze:

Do  mocowania  płytek  można  stosować  zaprawy do płytek gres lub klej – materiały o przyspieszonym wiązaniu;

Do  wypełnienia  spoin  stosować  zaprawy  wg  PN-75/B-10121  mrozoodporną,  w  kolorze płytek;

b) Pakowanie:

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierają około 1m2 płytek.

Na opakowaniu powinna być nazwa producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze wyrobów łatwo tłukących się oraz musza zawierać napis  ”Wyrób  dopuszczony  do  stosowania  w  budownictwie  Świadectwem  ITB  +  podać numer”.

c) Transport:

Płytki przewozić w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportu.

Opakowania   układać  ściśle   obok   siebie   na   miękkim   podłożu   wyłożonym   materiałem wyściółkowym w celu uniknięcia potłuczenia płytek.

d) Składowanie:

Płytki i wykładzinę składać w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, wysokość składowania do 1,8m.

3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonać ręcznie  lub przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego przez   inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   Cięcie   płytek   sprzętem   nie   powodującym

wyszczerbienia  i  spękania,  krawędzie  cięte  winny  być  równe  i  gładkie  i  wizualnie  nie odbiegać od krawędzi oryginalnych płytek.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być transportowane dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymaga się ułożenia metodą kombinowaną – wokół ścian płytki w układzie równoległym –

szerokość pasa - ½ do 1 płytki, pole wewnętrzne układane diagonalnie.

W posadzce montować listwy aluminiowe dylatacyjne wtopione w posadzkę.

W otworach drzwiowych zamontować progi listwy dylatacyjne wtopione w posadzkę.

W obrębie posadzek obecnie wykonywanych nie może być progów.

Podkłady  pod  posadzkę  powinny  być  równe,  trwałe  i  nieodkształcalne,  poziome  oraz  ze spadkami  w  kierunku  wpustów  podłogowych  w  pomieszczeniach  sanitarnych.  Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu  powinna  być  taka,  aby  łata  długości  2  m  przyłożona  w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie  powierzchni  podkładu  od  poziomu  oraz  od  ustalonych  spadków  nie  może  być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia, przy czym odchylenie to nie może spowodować zaniku założonych spadków.  Płytki posadzkowe dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z opisem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu  i  ustalonych  spadków  nie  powinno  przekraczać  2  mm.  Spoiny  między  płytkami przez całą długość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste – dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. Płytki związać z podkładem zaprawą  klejową  na  całej  powierzchni,  grubość  zaprawy  zgodnie  z  instrukcją  producenta. Spoiny o grubościach 3 do 4 mm w całości wypełnione barwioną zaprawą do fugowania. Do

okładzin	elementów	zewnętrznych	stosować	materiały	mrozoodporne.	W	miejscach

przylegania do ścian posadzkę wykończyć cokołem wysokości 15 cm a w pomieszczeniach sanitarnych   okładziną  ścian   z   płytek.   W   miejscach   styku   dwóch   odrębnych   posadzek stosować listwy posadzkowe wtopione w posadzki (a nie nakładane na posadzki).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów

2.Sprawdzenie   zgodności   z   dokumentacją   techniczną:   porównanie   gotowego   elementu

(podkłady, izolacje, wylewka, posadzka) z projektem

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni:

4. Sprawdzenie prostoliniowości spoin, ich grubości i wypełnienia:

5. Sprawdzenie związania posadzki z podłożem:

6. Sprawdzenie wykończenia posadzki:

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej powierzchni posadzki.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór  stanu  podłoża  będzie  polegał  na  opukaniu,  wizualnych  oględzinach,  sprawdzeniu

jakości podłoża

Odbiór	izolacji	przeciwwodnej	(przeciwwilgociowej)	będzie	polegał	na	wizualnych oględzinach i sprawdzeniu przylegania warstw izolacyjnych do podbudowy oraz istniejących izolacji murów.

Odbiór izolacji cieplnej  będzie polegał na wizualnych oględzinach i sprawdzeniu przylegania płyt styropianowych do elementów budynku i do płyt sąsiednich.

Podstawą do odbioru robót będą stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaświadczenie o jakości materiału

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

- protokół odbioru materiałów i wyrobów

9.Podstawa płatności.

Według zasad określonych w stosownych KNR, w szczególności:

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- zagruntowanie podłoża

- wyrównanie podłoża

- obłożenie posadzki płytkami;

- wykonanie cokołów i innych elementów

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

Materiały. Właściwości i wymagania.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent

< E <= 6 procent (Grupa BIIA)

PN-EN  177:1997/Ap1:2003  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości wodnej 3 procent < E <= 6 procent (Grupa BIIA)

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E

<= 10% (Grupa Bllb)

PN-EN  178:1998/Ap1:2003  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości wodnej 6% < E <= 10% (Grupa Bllb)

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa