Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

Okna z wysokoudarowego czystego PCV w kolorze białym, profil 5-cio komorowy , okna przeszklone pakietem szybowym o współczynniku min U=1,0 , okucia obwiedniowe, klamki aluminiowe malowane proszkowo. W oknach uchylno - rozwieralnych  minimum 2 zaczepy antywyważeniowe.

Okna drewniane do demontażu są oknami skrzynkowymi.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym , profil trzy komorowy z przekładką termiczną , szklone pakietem dwuszybowym o współczynniku U=1,1 , ciepły próg aluminiowy, trzy zawiasy dwuskrzydełkowe na każdym ze skrzydeł , zamek jednopunktowy, wkładka bębenkowa , klamka obustronna, samozamykacz.

Nie przedłuża się terminu składania ofert. Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.