Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:

„ Budowa kaplicy cmentarnej w m. Olszanica – roboty wykończeniowe”.

- Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robot budowlanych stanowiący materiał pomocniczy

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

1.    Ścianki działowej gr. 12 cm z gazobetonu

2.    Tynków zwykłych III kat. na ścianach

3.    Gładzi gipsowej jednowarstwowej gr. 3 mm

4.    Okładziny ściennej z płyt GK gr. 12,5 mm typ A, z wnęką na krzyż

5.    Okładziny sufitów płytą GK gr. 12,5 mm typ F,  w wc typ FH2

6.    Izolacji sufitów półtwardymi płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm, oraz izolacji z folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej

7.    Izolacji podłogi z papy termozgrzewalnej oraz styropianu EPS 100 gr. 8 cm

8.    Warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr. 6 cm zbojonej siatką metalową 10x10 cm

9.    Posadzki z płytek gresowych 60x60 cm -  powierzchnia  półpoler (R10),  kolor szary

10.  Malowania farbą emulsyjną 3x z gruntowaniem oraz listwy gzymsowej styropianowej szerokości około 10 cm

11.  Parapetów z aglomarmuru gr. 3 cm o wymiarach 33x100 cm

12.  Drzwi wewnętrznych płytko tłoczonych, skrzydło pokryte blachą stalową z laminatem PCV  - kolor mahoń

13.  Tynku zewnętrznego termoizolacyjnego z zaprawy tynkarskiej na bazie perlitu gr. 40 mm. Cena jednostkowa powinna zawierać przyklejenie (zamontowanej) taśmy paroprzepuszczalnej i paroszczelnej przy oknach i drzwiach oraz ewentualne uzupełnienie pianki PU

14.  Malowanie elewacji farbą silikonową - kolor jasno szary

15.  Ocieplenie cokołu styropianem EPS 100 gr. 5 cm, z fakturą z płytek klinkierowych elewacyjnych strukturalnych, kolor grafit

16 . Nawierzchni z kostki brukowej (tarras i płytka odbojowa) gr 6 cm na podsypce cmentowo-piaskowej.  Kostka:  o równej powierzchni licowej, kolor grafit, proste bezfazowe ostro cięte kawędzie, połączona między sobą wąskimi spoinami

17.  Krzyża żelbetowego z betonu C16/20 wysokości 12 m.  Szalunki wewnątrz obite sklejką. Całość betonowana w trzech etapach. Faktura gładka dostoswana bez obróbki do malowania. Dopuszczalne drobne naprawy tylko zaprawami do napraw betonów (niedopuszczalne szpachlowanie itp...). Całość pomalowana farbą silikonową w kolorze grafitowym.

18.  Kotwy łączącej krzyż z ścianą żelbetową - 6 szt. Wykonanej z 2 szt. blachy 300x300x10 i rury stalowej Fi 193,7 / 10 mm. dł. 30 cm. Łączonej do ściany prętami gwintowanymi M16 - 4 szt. do krzyża, żywica iniekcyjna o bardzo wysokiej  nośności do krzyża 2 fi 12 dł 100 cm

19.  Obramienia pod kostkę tarrasu z kątownika nierównoramiennego 70x40x3 ze stali giętej na zimno

20.  Obłożenia ściany żelbetowej bloczkami ogrodowymi 300x150x150 mm, kolor szary

21.  Balustrady tarasowej stalowej z pochwytem, kolor grafitowy

22.  Plantowania terenu z humusowaniem i obsianiem skarp mieszanką traw (mieszanka przeciwerozyjna na obsiewy skarp i zboczy które należy zabezpieczyć  przed wymywaniem i wywiewaniem) oraz posadzenie krzewów liściastych polecanych na skarpy 10 szt.

23.  Instalacji wodnej z rur ocynkowanych fi 25, montaż 2 szt zestawów nad umywalkowych (bezciśnieniowy mały podgrzewacz przepływowy, dwuuchwytowa chromowana armatura do montażu nad umywalką, hydraulicznie sterowany podgrzewacz przepływowy w formacie mini - grzanie włącza się automatycznie, gdy tylko woda płynie przez urządzenie), montaż ustępu z płuczką z porcelany kompakt", montaż 2 szt. umywalek porcelanowych z syfonem mosiężnym

24.  Wentylacji z rur spiro Fi 150 ocieplonych wełną mineralną gr 100 mm z warstwą folii aluminiowej

25.  Ustawienie stalowych słupów parkowych (kolor grafitowy) wysokości 3,00 m  na prefabrykowanych blokach fundamentowych,  z oprawą osadzoną na wierzchu

26.  Rozdzielnica skrzynkowa - wyposażenie: rozłączniki izolacyjne, lampka sygnalizująca obecność napięcia, ochronniki przepięć, wyłączniki różnicowo - prądowe, wyłączniki nad prądowe, schematy elektryczne rozdzielnic

27.  Przewody: zasilanie YKY 4x16 mm2, obwody gniazd i ogrzewania YDY 3x2,5 mm2, obwody światła YDY 3x1,5 mm2, kabel ziemny YKY 3x2,5 mm2

28.  Oświetlenie:

1 szt  -  żyrandol mosiężny (świece 8 szt.)

2 szt  -  kinkiet mosiężny  (świece 3 szt.)

6 szt  -  kinkiet mosiężny  (świeca 1 szt)

4 szt  -  plafon

2 szt  -  listwa ledowa   dł 120 cm

2 szt  - oświetlenie ścienne zewnętrzne (kinkiet)

2 szt  - oprawa najazdowa, zasilanie bezpośrednie, do oświetlenia elewacji (wys. 12,00m)

29.  Montaż promienników podczerwieni krótkofalowych (kolor złoty)  -  moc grzejników dobrana do wielkości pomieszczeń

- nawa główna       93 m2    wys 5,80 m       - 6 szt promienników

-zakrystia, wc          8 m2     wys 2,80 m        - 2 x 1 szt  promienników

30.  Montaż 2 szt. panelów elektrycznych z 6 przełącznikami oraz diodami LED sygnalizującymi załączenie obwodu

UWAGA     wszystkie materiały wykończeniowe rodzaj, kolory należy uzgodnić z inwestorem

4. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

5. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

6. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

7. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

8. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

9. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, roboty lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

10. W przypadku wątpliwości , co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania równoważności . w przypadku nie wykazania równoważności zamawiający zgodnie z art. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

11. W zakresie określania parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia zapisy w PB, i STWiORB są nadrzędne w stosunku do załączonych przedmiarów

12. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45000000-7 Roboty budowlane

13. Roboty budowlano – montażowe będą prowadzone w nieczynnym obiekcie