Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 118321 R w miejscowości Zwierzyń w km 0+000 – 0+350”

- Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

1.    Ścięcie równiarką  poboczy gruntowych  na dł 240 m, na średnią głębokość  20 cm i wywiezienie ziemi na odl. do 200 m

2.    Podbudowa z kruszywa  kamiennego o frakcji: tłuczeń o frakcji 31,5-63 mm i kliniec o frakcji 5-25 mm na pow. 936 m2

3.   Mieszanka mineralno -  bitumiczna . Podłoże pod warstwy asfaltowe  powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  Warstwa wiążąca gr 4 cm. Warstwa ścieralna grubości 4 cm. Na pow. 1254 m2

4.    Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm    - 270 m2

5. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

6. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

7. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

8. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

9. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

10. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego art. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

11. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 23 00 00 - 8  Roboty drogowe

45 33 22 20 – 1 – nawierzchnie