Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i dostaw realizowanych pn. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego z podziałem na zadania:

- Zadanie nr 1  „ Budowa wolnostojących tablic reklamowych o wym. planszy 2,5m x 5,0 m w m. Orelec, Stefkowa i Uherce Mineralne z oznakowaniem tras rowerowych tabliczkami kierunkowymi i dostawę i montaż  ławek i koszy na śmieci w m. Zwierzyń, Uherce Mineralne, Paszowa, Stefkowa, Orelec,

- Zadanie nr 2 Zakup i dostawa namiotu plenerowego.

- Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: pozwolenie na budowę tablic wolnostojących , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

4.1 Zadanie nr 1 - „ Budowa wolnostojących tablic reklamowych o wym. planszy 2,5m x 5,0 m w m. Orelec, Stefkowa i Uherce Mineralne z oznakowaniem tras rowerowych tabliczkami kierunkowymi i dostawę  ławek i koszy na śmieci w m. Zwierzyń, Uherce Mineralne, Paszowa, Stefkowa, Orelec,

Tablice wolnostojące w m. Stefkowa, Uherce Mineralne i Orelec realizowane na podstawie pozwolenia na budowę i projektu budowlanego z zakresem robót:

4.1.1 Tablice wolnostojące : konstrukcja wg. projektu budowlanego

- roboty ziemne

- podkłady betonowe,

- stopy fundamentowe zbrojone

- słupy żelbetowe

- izolacje przeciwwilgociowe,

- stelaż o konstrukcji stalowej – konstrukcja wg. projektu budowlanego

4.1.2 - dostawa i montaż tablicy informacyjnej 3 szt o wym. 2,5 m wysokość , 5,0 m długość: poszycie  z paneli z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min 0,55 mm ( wym. panela wys. 2,5 m długość od 0.6 do 0,9 m ,  zaginanie krawędziowe , szata graficzna i kolorystyczna ustalana z wykonawcą po podpisaniu umowy zawierająca min: herb gminy, nazwę gminy, adres strony internetowej gminy, napis np. Hasło promocyjne składające się maksymalnie z sześciu słów   , tło:  fotografia na całej powierzchni np. obiektu pałacowego ( zdjęcia i projekt motywu dostarcza zamawiający), grafika: jednostronna  niepodświetlana folia odblaskowa. Tablice montowane do konstrukcji stalowej wykonanej wg. projektu budowlanego.

Przykładowa plansza

4.1.3 - tabliczki kierunkowe  w ilości 35 szt o wym. 30 cm długość i 15 cm wysokość, grubość min. 5 mm  z PCV montowane do drzew innych stałych punktów w terenie z motywem roweru na białym tle,

4.1.4 - tablice informacyjne  w ilości 3 szt z PCV o wym. 3 m długość i 2 m wysokość do montażu na ścianie budynku. Szata graficzna i kolorystyczna ustalana z wykonawcą po podpisaniu umowy zawierająca min. mapa terenowa z trasami rowerowymi, szlakami Nordic Walking, z fotografiami i oznaczeniami zabytków i miejsc wartych odwiedzenia ( mapy, zdjęcia i projekt motywu dostarczy zamawiający) . Grafika:  niepodświetlona folia winylowa  zabezpieczona laminatem UV.

4.1.5 - dostawa i montaż ławek parkowych  w ilości 35 szt – Projektuje się dostawę i montaż ławek o stalowych  elementach nośnych i siedziskach drewnianych z oparciem ( drewno liściaste barwione). Elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone powierzchniowo środkami nietoksycznymi. Wymiary ławek :

- długość od 170 cm do 200 cm

- głębokość siedziska od 38 cm – 42 cm

- wysokość od 75 cm do 85 cm od podłoża do górnej krawędzi oparcia

4.1.6  - dostawa i montaż koszy na śmieci w ilości 35 szt – Projektuje  się kosze na śmieci o pojemności od 30 do 40 litrów, wykonane  z blachy ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze brąz lub zieleń farbą do malowania zewnętrznego wytrzymała na warunki atmosferyczne, montowane na słupkach stalowych o wysokości ponad terenem od 90 - 100 cm oraz w podłożu od 30 - 40 cm, obrotowy pojemnik ułatwiający opróżnianie , wyposażony w daszek

4.2 Zadanie nr 2 – Dostawa namiotu plenerowego – 1 szt o wym. Szerokość od 5 m do 6 m  i długość od 12 m – 15 m.

Materiał plandekowy PVC, grubość dachu ok. 500g/m2, grubość ścian bocznych ok. 500g/m2 . Konstrukcja stalowa w pełni ocynkowana, wykonana z rur o średnicy ok. 50 mm , grubość ścianki rury ok 1,3 mm, łączniki o średnicy  ok 55 mm. Rury pomocnicze z rur o średnicy od 38 mm do 50 mm grubość ścianki rury ok 1,2mm . Wysokość ścianek bocznych ok 2 m , wysokość w szczycie ok. 3 m. Dwa wejścia w ściankach szczytowych otwierane na zamek błyskawiczny z możliwością podwinięcia, w ściankach bocznych okna z folii PVC z możliwością podwinięcia. Każda ścianka pojedynczo montowana do konstrukcji. Namiot dodatkowo wzmocniony ramą przypodłogową i wzmocniony stelaż dachu.

5. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

6. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

7. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

8. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

9. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

10. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego rt. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

11. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a)  31 52 23 20 - 0

30 19 50 00 – 2

30 19 21 70 – 3

30 19 21 70 – 5

45 22 35 00 – 1

45 11 27 12 -9

44 00 00 00