Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:

„ Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 89   w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+274”

- Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

1.   Korytowanie drogi   na dł 174 m, na średnią głębokość  25 cm i wywiezienie ziemi na odl. do 1 km w ilości 174 m3.

2.    Podbudowa z kruszywa  kamiennego o frakcji:  o  frakcji od 31,5 do 63 mm

3.   Mieszanka mineralno -  bitumiczna . Podłoże pod warstwy asfaltowe  powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  Warstwa wiążąca gr 4 cm – 812 m2. Warstwa ścieralna grubości 3 cm. na pow. 812 m2

4.    Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm

Zamówienie uzupełniające:

1.    Podbudowa z kruszywa  kamiennego o frakcji:  tj do 100 m3 z  tłucznia kamiennego o  frakcji od 31,5 do 63 mm

2.   Mieszanka mineralno -  bitumiczna . Podłoże pod warstwy asfaltowe  powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  Warstwa wiążąca gr 4 cm – 400 m2. Warstwa ścieralna grubości 3 cm. na pow. do 400 m2

3.    Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm    - do 100 m2

4. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

5. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

6. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

7. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

8. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

9. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego art. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

10. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 23 00 00 - 8  Roboty drogowe

45 33 22 20 – 1 – nawierzchnie