Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: pn. przebudowa i  remont dróg gminnych na terenie gminy Olszanica z podziałem na części:

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi dz. nr ewid.  1098/1 w m. Olszanica w km 0+045 – 0+235 „

Zadanie nr 2 –  Przebudowa drogi    nr ewid. dz. 51 w km 0+000 – 0+060 w m. Wańkowa,

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi   nr ewid. dz. 122/3 w m. Rudenka w km 0+000 – 0+065

Zadanie nr 4 – Remont cząstkowy drogi gminnej nr ewid. dz. 268 w m. Orelec

- Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

Zadanie nr 1 -„ Przebudowa drogi dz. nr ewid.  1098/1 w m Olszanica w km 0+045 – 0+235 „

- Podbudowa z kruszywa  kamiennego o frakcji: tłuczeń o frakcji 31,5-63 mm i kliniec o frakcji 5-25 mm o łącznej  grubości 20 cm.

- Mieszanka mineralno -  bitumiczna .Warstwa bitumiczna ( wiążąca i ścieralna) 4+4cm

- Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm grubość średnio 8 cm

Zadanie nr 2 –  Przebudowa drogi    nr ewid. dz. 51 w km 0+000 – 0+060 w m. Wańkowa,

- Podbudowa z kruszywa  kamiennego  :  kliniec o gr 7 cm o frakcji 5-25 mm

- Mieszanka mineralno -  bitumiczna .Warstwa bitumiczna  gr 5 cm.

- Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm grubość średnio 12 cm

Zadanie nr 3 Przebudowa drogi   nr ewid. dz. 122/3 w m. Rudenka w km 0+000 – 0+065

1.Mieszanka mineralno -  bitumiczna .Warstwa bitumiczna  gr 5 cm.

2.Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm grubość średnio 5 cm.

Zadanie nr 4 - Remont cząstkowy drogi gminnej nr ewid. dz. 268 w m. Orelec

- Uzupełnienie ubytków cząstkowych w jezdni masą bitumiczną z ramowaniem na odcinku ok. 1,5 km – ilość m2 -  100 . Średnia głębokość ubytków 5 cm.

2. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

3. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

5. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

6. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

7. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego rt. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

8. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 23 00 00 - 8  Roboty drogowe

45 33 22 20 – 1 – nawierzchnie