C:

| Przedmiar robót : Przebudowa drogi nr ewid. 1098/1 w m. Olszanica w km 0+045 – 0+235 , przebudowa drogi nr ewid. 51 w m. Wańkowa , Przebudowa drogi nr ewid.122/3 w m. Rudenka, remont cząstkowy drogi gminnej nr ewid. 268 m. Orelec |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka miary | ilość | Stawka/cena jednostkowa | Kwota PLN netto |
| 1.0. | Zadanie nr - Przebudowa drogi nr ewid. 1098/1 w m. Olszanica w km 0+045 – 0+235 , |  |  |  |  |
| 1.1 | Ścięcie pobocza o wym. 0,5x 2x190x0,2 m z wywiezieniem gruntu na odl. do 200 mb | M3 | 38,0 |  |  |
| 1.2 | Korytowanie (odmulanie) drogi na odcinku 60 m x 3,5 x 0,25 z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km | M3 | 52,5 |  |  |
| 1.3 | Podbudowa tłuczniowa gr 20 cm po zagęszczeniu na dł 190x3,5 | M2 | 665 |  |  |
| 1.4 | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych gr 4 cm po zagęszczeniu 190x 3,0 | m2 | 570,0 |  |  |
| 1.5 | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno bitumicznych gr 4 cm po zagęszczeniu 190x3m , | M2 | 570,0 |  |  |
| 1.6 | Odmulanie rowów z wodami płynącymi 0,6x0,6 na dł. 60 m z rozplantowaniem urobku na koronie rowu | M3 | 36 |  |  |
| 1.7 | Umocnienie poboczy kruszywem 190x0,25x2 | M2 | 95 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |
| Podatek 23 % vat |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |
| 2,0 | Zadanie nr 2 - przebudowa drogi nr ewid. 51 w m. Wańkowa |  |  |  |  |
| 2.1 | Wyrównanie podbudowy klińcem gr. 7 cm 60X3 | M2 | 180 |  |  |
| 2.2 | Nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm 60x2,5 | M2 | 150 |  |  |
| 2.3 | Umocnienie poboczy 60x0,2x2 | M2 | 24 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |
| Podatek 23 % Vat |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |  |
| 3.0 | Zadanie nr 3 Rudenka – droga nr ewid. 122/3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm 65x2,8 | M2 | 182,00 |  |  |
| 3.2 | Umocnienie poboczy gr 5 cm 65x0,2x2 | M2 | 26 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |
| Podatek 23 % |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |
| 4.0 | Zadanie nr 4 - Orelec – droga nr ewid. 268 |  |  |  |  |
| 4.1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o gł. średnio 5 cm | M2 | 100 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |
| Podatek 23 % |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |