Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 442 Nr drogi 118330 R w m. Stefkowa  w km 0+000 – 0+190

- zakres robót;

- Korytowanie na całej szerokości jezdni na gł.30 cm z wywiezieniem ziemi  na odl. do 1 km 190*3,5

- Podbudowa z kruszywa łamanego gr 30  cm po zagęszczeniu na pow.  665 m2

3. Nawierzchnia z masy bitumicznej żwirowo piaskowej gr 4+3 na pow. 665 m2

4. Umocnienie poboczy mieszanką 0-63 mm na dł. 190  m

Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot

2. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

3. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

5. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

6. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

7. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego rt. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

8. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 23 00 00 - 8  Roboty drogowe

45 33 22 20 – 1 – nawierzchnie