Kosztorys

Chodnik w miejscowości Stefkowa przy drodze krajowej nr 84 Sanok -Krościenko-Granica Państwowa od km. 27+917 do km. 28+336(odcinek 419mb)-strona lewa

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01w 0113/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 419mb(km. 27+917-28+336) | km | 0,419 |  |  |
| 2 | KNR 2-01w 0118/01 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm bez darni-pod chodnik(419mbx2,00) | m2 | 838,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-01w 0108/02 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości(10x3) | ha | 0,003 |  |  |
| 4 | KNR 2-01w 0108/05 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości (20x3) | ha | 0,006 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0816/02 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm | m | 43,000 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych(40x0,2x0,8x1,5) | m3 | 9,600 |  |  |
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km-koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II-wg.tabeli robót ziemnych+ na zatoce(114x0,6)+ na zjazdach 42m3 | m3 | 524,000 |  |  |
| 8 | KSNR 1 0208/01 Nasypy wykonywane koparkami zagranicznymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kat.I-II uzyskanego z ukopu-zużycie na miejscu wg.tabeli robót ziemnych | m3 | 41,000 |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0235/01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II-wg.tabeli robót ziemnych | m3 | 8,000 |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0236/02 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 49,000 |  |  |
|  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami (59x0,5x0,8) | m3 | 23,600 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0605/08 Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami(rury żelbetowe pod zjazdami) | m | 59,000 |  |  |
| 13 | KNR 2-33 0601/03 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 100cm-km. 28+133 | m | 2,000 |  |  |
| 14 | KNR 2-33 0606/01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 2x1m3 | m3 | 2,000 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włazów kanałowych-studnia wodociągowa km. 28+018 | szt | 1,000 |  |  |
|  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV-(chodnik 574m2+zjazdy 275m2+zatoka 114m2) | m2 | 963,000 |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm- na zatoce autobusowej (114m2) | m2 | 114,000 |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0115/07 Warstwa górna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z cementu 3%-na zatoce autobusowej (114m2) | m2 | 114,000 |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0115/08 Warstwa górna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z cementu 3%-dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy (dla 8cm)-na zatoce autobusowej (114m2) | m2 | 114,000 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm-na zatoce autobusowej (114m2) | m2 | 114,000 |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylatacją-dodatek za każdy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy (dla 8cm)-na zatoce autobusowej (114m2) | m2 | 114,000 |  |  |
| 22 | KNR 2-31 0114/05 warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-pod chodnik | m2 | 574,000 |  |  |
| 23 | KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-na zjazdach | m2 | 278,000 |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-na zjazdach | m2 | 278,000 |  |  |
| 25 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy(dla 2cm)-na zjazdach | m2 | 278,000 |  |  |
|  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej-pod chodnik | m2 | 574,000 |  |  |
| 27 | KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej-na zjazdach 278 m2 + 114m2 | m2 | 392,000 |  |  |
| 28. | Transport kostki brukowej z odległości z odległości 30 km | M2 | 966 |  |  |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-01w 0520/01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi | m2 | 10,000 |  |  |
|  | ELEMENT ULIC |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki(56bx0,083) | m3 | 4,650 |  |  |
| 31 | KNR 2-31 0403/02 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm występujące na podsypce piaskowej (12+20+24) | m | 56,000 |  |  |
| 32 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (chodnik 781mb+zjazdy 184) | m | 965,000 |  |  |
| 33 | Transport elementów betonowych ( krawężniki, obrzeża) z odl. do 30 km | T | 30 |  |  |
|  | ZIELEŃ DROGOWA |  |  |  |  |
| 34 | KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (419x2) | m2 | 838,000 |  |  |
| 35 | KNR 2-01 0510/03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 838,000 |  |  |
|  | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-01w 0113/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 419mb(km.27+917-28+336) | km | 0,419 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |