C:

| Przedmiar robót do odbudowy infrastruktury drogowej w m. Olszanica , w m Orelec, w m. Uherce Mineralne , Stefkowa , Paszowa. |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka miary | ilość | Stawka/cena jednostkowa | Kwota PLN netto |
| 1.0. | Olszanica - Droga nr ewid. 1237 od km 0+000 do 0+110 |  |  |  |  |
| 1.1 | Podbudowa z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 440 |  |  |
| 1.2 | Zaklinowanie kruszywa masą gr. 2 cm | M2 | 440 |  |  |
| 1.3 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5 cm | m2 | 440 |  |  |
| 1.4 | Umocnienie poboczy niesortem o wym. 0,5 x2x110 | mb | 110 |  |  |
| 2. | Orelec – droga o nr ewid. 194 od km 0+000 do 0+450 |  |  |  |  |
| 2.1 | Podbudowa z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm po zagęszczeniu | M2 | 1140 |  |  |
| 2.2 | Zaklinowanie kruszywa masą gr. 2 cm | M2 | 1140 |  |  |
| 2.3 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5 cm | M2 | 1140 |  |  |
| 2.4 | Umocnienie poboczy niesortem o wym. 0,5x2 | mb | 380 |  |  |
| 3. | Uherce Mineralne – droga nr 118312 nr ewid. 705/5 nr drogi 118319 |  |  |  |  |
| 3.1. | Podbudowa z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 995 |  |  |
| 3.2 | Zaklinowanie kruszywa masą gr. 2 cm | M2 | 995 |  |  |
| 3.3 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5 cm | M2 | 995 |  |  |
| 3.4 | Umocnienie poboczy niesortem o wym. 0,5 x2x110 | mb | 995 |  |  |
| 3.5 | Podbudowa z niesortu (mieszanka 0-63 mm)na poszerzeniach gr 20 cm | M2 | 995 |  |  |
| 3.6 | Ścięcie poboczy równiarką na szer 0,5 mb x 2 (po obu stronach jezdni ) | mb | 260 |  |  |
| 3.7 | Wywiezienie nadmiaru gruntu na odl. do 1 km | M3 | 30 |  |  |
| 4. | Stefkowa – droga nr 337 i 788 w km 0+00 do 0+210 |  |  |  |  |
| 4.1 | Podbudowa z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm po zagęszczeniu | M2 | 585 |  |  |
| 4.2 | Zaklinowanie kruszywa masą gr. 2 cm | M2 | 585 |  |  |
| 4.3 | Warstwa ścieralna gr 5 cm | M2 | 585 |  |  |
| 4.4 | Umocnienie poboczy niesortem 0,5 x 2 | Mb | 195 |  |  |
| 4.5 | Utwardzenie nawierzchni kruszywem kamiennym na odcinku 20 mb i szer 4 mb | M2 | 80 |  |  |
| 5. | Stefkowa – droga nr 359 w km 0+ 00 do 0+ 202 |  |  |  |  |
| 5.1 | Podbudowa z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm po zagęszczeniu | M2 | 620 |  |  |
| 5.2 | Zaklinowanie kruszywa masą gr. 2 cm | M2 | 620 |  |  |
| 5.3 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5 cm | M2 | 620 |  |  |
| 5.4 | Umocnienie poboczy niesortem o wym. 0,5 x2x | mb | 152 |  |  |
| 5.5 | Rów przydrożny na dł. 95 mb o wym 0,4x0,4 | mb | 95 |  |  |
| 5.6 | Utwardzenie nawierzchni niesortem skalnym gr 15 cm na dł 20 mb | M2 | 60 |  |  |
| 5.7 | Przepust fi 600 mm na dł 4 mb z przyczółkami prefabrykowanymi | mb | 4 |  |  |
| 6 | Paszowa – droga nr 241 km 0 +050 do 00+600 |  |  |  |  |
| 6.1 | Podbudowa z kruszywa kamiennego o gr. 10 cm po zagęszczeniu | M2 | 1650 |  |  |
| 6.2 | Zaklinowanie kruszywa masą gr. 2 cm | M2 | 1650 |  |  |
| 6.3 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5 cm | M2 | 1650 |  |  |
| 6.4 | Umocnienie poboczy niesortem skalnym 0,5x2 | Mb | 550 |  |  |
| 7. | Uherce Mineralne – droga nr 69 w km 0+00 do 0+350 |  |  |  |  |
| 7.1 | Nakładka bitumiczna gr 5 cm | M2 | 1225 |  |  |
| 7.2 | Umocnienie poboczy niesortem skalnym o szer 0,5 x 2 | mb | 350 |  |  |
| 8.0 | Olszanica - nr ewid. 1098 w km 0+00 do km 0+100 |  |  |  |  |
| 8.1 | Podniesienie drogi tłuczniem na gr średnio 0,8 m i uwałowanie warstwami ( niwelacja spadku z drogi krajowej) | M2 | 150 |  |  |
| 8.2 | Podbudowa tłuczniowa na gr 15 cm z tłucznia kamiennego | M2 | 67 |  |  |
| 8.3 | Zaklinowanie kruszywa masą gr 2 cm | M2 | 217 |  |  |
| 8.4 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm | M2 | 217 |  |  |
| 8.5 | Umocnienie poboczy niesortem skalnym 0,5 x 2 | mb | 60 |  |  |
| Razem netto |
| Podatek VAT 22 % |  |  |
| Razem brutto |  |  |