Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszanica w m. Olszanica, Paszowa i Zwierzyń

Zadanie nr 1 – Przebudowa dróg gminnych w m. Olszanica o nr ewid. dz. 577 i 556

- zakres robót:

1. Korytowanie z wywiezieniem na dł 196 m x3m

2. Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm i na pow. 839,20 m2

3. Nawierzchnia z masy bitumicznej żwirowo piaskowej o gr 4+3 cm na pow. 769,20 m2

4. Umocnienie poboczy mieszanka 0-63 mm na dł 286 m

5. Przebudowa przepustu z rur przepustowych PCV  dł 12 m

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 23 w m. Paszowa

- zakres robót;

1. Roboty ziemne w ilości 15 m3 z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km

2. Podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm po zagęszczeniu na pow.  270 m2

3. Nawierzchnia z masy bitumicznej żwirowo piaskowej gr 4+3 na pow. 270 m2

4. Umocnienie poboczy mieszanka 0-63 mm na dł 70 m

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 138/32 i 138/36 w m. Zwierzyń

- zakres robót

- Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem gr 8 cm po uwałowaniu na pow. 627 m2

- Nawierzchnia z masy bitumicznej żwirowo piaskowej gr 4+3 cm – na pow. 532 m2

- Umocnienie poboczy mieszanką 0-63 mm na dł. 190 m

Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot

2. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

3. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

5. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

6. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

7. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego rt. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

8. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 23 00 00 - 8  Roboty drogowe

45 33 22 20 – 1 – nawierzchnie