### „Specyfikacja techniczna   sceny mobilnej”

Wymagane parametry  sceny mobilnej :

- długość sceny wraz z zadaszeniem 7,5 m

- szerokość sceny 6 m

- wysokość sceny 4,6 m

- wysokość podestu od ziemi 1 m

Dane konstrukcyjne:

- rama przyczepy-podwozie wykonana z profili stalowych (gatunek stali: 18G2A), podparta na dwóch osiach, całość ustawiona i wypoziomowana za pomocą podpór oraz zabezpieczona antykorozyjnie ,

- podest sceniczny wykonany z 3 części, z których jedna jest na stałe mocowana do ramy,

- podłoga wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej atestowanej,

- dach wykonany z 3 części, ramiona boczne wykonane z profili aluminiowych (gatunek aluminium: 6005A T6), całość pokryta plandeką PCV (kolor ciemnoniebieski lub czarny) i podnoszona za pomocą siłowników hydraulicznych do wysokości maksymalnej,

- równomiernie rozłożone obciążenie na przednie skrzydło zadaszenia: 200 kg

- równomiernie rozłożone obciążenie na część środkową zadaszenia: 500 kg

- cztery słupy podpierające zadaszenie, wykonane z trawersów aluminiowych Quadrosystem 290x290 (gatunek aluminium: 6005A T6)

- trzy ścianki boczne wykonane z plandeki PCV (kolor ciemnoniebieski )

- trzy ścianki boczne przepuszczające powietrze (siatka kotarowa A203),

- schody z poręczą do wejścia na scenę – 2 szt.,

- barierki zabezpieczające boki i tył podestu – 6 szt.,

- przyczepa musi być wyposażona w hamulec najazdowy,

- całkowita masa przyczepy 2000  kg.

Informacje dodatkowe jakie muszą spełnić dostawcy:

- Świadectwo Homologacji,

- gwarancja 24 miesiące,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- bezpłatne szkolenie dla pracowników,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- atesty i certyfikaty na wszystkie użyte materiały,

- atest potwierdzający parametry wytrzymałościowe konstrukcji do powieszenia oświetlenia,

- atesty uwzględniające obliczenia statyczne wytrzymałościowe, wytrzymałość na

podmuchy wiatru oraz określające maksymalną grubość powłoki śniegu,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

- skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi,

- koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy,

- dostawa w miejsce wskazane przez zamawiającego