SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przebudowa dróg gminnych

Nr 118318 w m. Uherce Mineralne oraz 118323 i 118324 w m. Olszanica

###### ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa dróg gminnych w m. Uherce Mineralne – 1255 mb w m. Olszanica 819 mb.

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Uherce Mineralne :

Trasa drogi  gminnej nr 118318 nr ewid. 609 rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 891  (Uherce Mineralne -  Myczków ) i poprzez obwodnicę przez wieś wylot na tą samą drogę wojewódzką. Istniejąca droga Nr 118318 o szerokości jezdni od 3,5 do 5,00m  posiada zniszczoną nawierzchnię z bitumiczną. Szerokość pasa drogowego wynosi średnio 18,00 m. Droga przebiega po terenie równym. Wzdłuż pasa drogowego zlokalizowane są: linia telekomunikacyjna oraz linia energetyczna napowietrzna NN. W pasie drogowym z obydwu stron przebiega rów odwadniający. Istniejący chodnik o szer.1,5 mb dł 90 cm poza jezdnią i na dł 137 mb o szer. 2.0 chodnik przy jezdni.

2. OPIS  TECHNICZNY  STANU  PROJEKTOWANEGO

Drogę gminną Nr 118318  zaprojektowano w kl. „L” o szerokości jezdni 2x2,50m 
w pasie drogowym szerokości 18,0 m. Włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej Nr 891 zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe.

Początkowy odcinek projektowanej drogi od km. 0+000,00  do 0+003 zaprojektowano jezdnię  o szerokości  2x3,00 m . Przejście do szerokości jezdni 2x2,50 m odbędzie się na długości 15,00 m na prostej przejściowej. W miejscu włączenia projektowanej drogi do istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 832 krawędzie nawierzchni jezdni wyokrąglone zostaną łukami o promieniu R=12,00m.

## Roboty ziemne

Roboty ziemne występują głównie  przy odtworzeniu rowów. Rów lewostronny 980 mb, rów prawostronny 830 mb i przy korytowaniu na głębokość 10 cm.

Wykonane będą w gruncie kat. III i IV sposobem mechanicznym,

Do wykonania robót ziemnych przewidziano:

- spycharki 100 KM,

- koparki 0,60 m3

- samochody samowyładowcze 5,0 t.

## Konstrukcja nawierzchni drogi

Nawierzchnię drogi zaprojektowano przy założeniach:

- kategoria ruchu  KR – 1

- grupa nośności podłoża 100kN/oś

- Stan projektowany zakłada:

- Wykonanie poszerzeń w miejscach gdzie droga nie posiada 5 m szerokości,

- - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego asfaltobeton żwirowo grysowy gr 7 cm,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego asfaltobeton żwirowo grysowy gr 4 cm,

- Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym na szer 2x 0,5 m

- Warstwa profilowa z betonu asfaltowego gr 2cm.

- Warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa kamiennego

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym ,

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego gr 15 cm

- kostka brukowa szara ( przy jezdni gr 8 cm, poza pasem zieleni gr 6 cm)

#### 3  ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowe, nadając nawierzchni odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne pozwalając na odprowadzenie wód opadowych z drogi do rowów przydrożnych.

#### 4 OZNAKOWANIE

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielny załącznik całej dokumentacji projektowej.

#### 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

Przedsięwzięcie budowy drogi obejmuje następujący zakres:

- Budowę drogi gminnej o  nawierzchni z betonu asfaltowego,

- Podbudowę z mieszanki mineralno – asfaltowej o strukturze otwartej

- Odtworzenie rowów

Olszanica:

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Trasa drogi  gminnej nr 118323 i 118324 nr ewid. 1070 i 1163  rozpoczyna się od drogi krajowej Sanok – Krościenko – Granica Państwa i wylot na tą samą drogę . Istniejąca droga Nr 118323 i 118324 o szerokości jezdni od 3,0  posiada nawierzchnię żwirową . Szerokość pasa drogowego wynosi średnio 6 ,00 m. Droga przebiega po terenie równym.

2. OPIS  TECHNICZNY  STANU  PROJEKTOWANEGO

Drogę gminną Nr 118323 i 118324   zaprojektowano w kl. „L” o szerokości jezdni 3,0m .Włączenie drogi gminnej do drogi krajowej  zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe.

## Roboty ziemne

Roboty ziemne występują głównie  przy profilowaniu podłoża.

Wykonane będą w gruncie kat. III i IV sposobem mechanicznym,

Do wykonania robót ziemnych przewidziano:

- spycharki 100 KM,

- koparki 0,60 m3

- samochody samowyładowcze 5,0 t.

## Konstrukcja nawierzchni drogi

Nawierzchnię drogi zaprojektowano przy założeniach:

- kategoria ruchu  KR – 1

- grupa nośności podłoża 100kN/oś

- Stan projektowany zakłada:

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie,

- Warstwa dolna z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,

- Nawierzchnia mineralno bitumiczna żwirowo grysowy gr 4 cm ( warstwa wiążąca)

- Nawierzchnia mineralno bitumiczna gr 4 cm ( warstwa ścieralna) grysowo - żwirowa

- Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym na szer 2x 0,5 m

#### 3  ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowe, nadając nawierzchni odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne pozwalając na odprowadzenie wód opadowych.

#### 4  OZNAKOWANIE

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielny załącznik całej dokumentacji projektowej.

#### 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

Przedsięwzięcie budowy drogi obejmuje następujący zakres:

- Budowę drogi gminnej o  nawierzchni z betonu asfaltowego,

- Podbudowę z mieszanki mineralno – asfaltowej o strukturze otwartej