SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

INWESTOR :		GMINA Olszanica

OBIEKT :    		Ośrodek Zdrowia w Olszanicy

LOKALIZACJA : 	DZIAŁKA NR 1117 i 1118

RODZAJ  ROBÓT:	    Przebudowa i rozbudowa  budynku ośrodka zdrowia  w Olszanicy   na działce nr 1117 i 1118 polegająca na przebudowie dachu budynku ze stropodachu na dach z drewnianą wieźbą dachową i pokryty blachą powlekaną .

Część D 4

OPRACOWANIE:

DATA OPRACOWANIA:

M-C  marzec 2011 r.

Opracowanie  zawiera :

- Nazwa  zadania .

- Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych .

- Informacja  o  terenie  budowy.

- Klasyfikacja  zamówienia.

- Wymagania  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych ,

instalacyjnych.

- Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych.

- Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych

lub  zalecanych do  wykonania  robót  budowlanych , zgodnie

z  założoną  jakością  .

VIII.   Odbiory  robót  budowlanych .

I.  Nazwa   zadania .

Wykonanie  robót budowlanych związanych z przebudową dachu budynku ze zmianą  ze stropodachu na dach z drewnianą wieźbą dachową kryty blachą powlekaną.

II.  Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych .

Przedmiotem  wykonania  jest  przeprowadzenie  niezbędnych  robót

budowlanych na części budynku określonej w dokumentacji projektowej jako część D – 4 wg. rysunków konstrukcyjnych  tj:

1. zmiana konstrukcji dachu polegać będzie na usunięciu istniejącego dachu z płyt prefabrykowanych i zastąpieniu go nową więźbą dachową o większym spadku i odmiennym układzie połaci.

Konstrukcja dachu drewniana z drewna sosnowego lub jodłowego klasy C 30 wg.projektu .Wykonawca dokona zabezpieczenia elementów drewnianych przed korozją biologiczną przez 2 krotne smarowanie preparatem solnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

2. dostawa i montaż belki stalowej B-2 wg rysunków konstrukcyjnych,

3. posadzki z płytek gresowych (płytki – materiał inwestora).

4. Murłaty kotwione do wieńców kotwami M16 np. za pomocą kołków HILTI HST M16/180

5. Złącza na śruby, gwoździe i złącza BMF

6.Pokrycie dachu z blachodachówki malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z kolorami sąsiedniego dachu RAL 6012 ( zielony)

( identycznym jak istniejące zadaszenie nad częścią użytkowaną przez Bank i nad częścia D6)

7.Izolacje : folia dachowa paroprzepuszczalna , folia paroszczelna , wełna mineralna gr. 20 cm, układana na istniejącym stropie.

Wykonanie  w/w  prac  jest  konieczne  ze  względu  na  przystosowanie obiektów do obowiązujących norm , przepisów prawnych :

Zgodnie  z  opracowanym projektem budowlanym należy wykonać następujący zakres prac :

-	oznakowanie i wygrodzenie terenu wyznaczonego pod wykonanie  robót ;

-	zastawy zabezpieczające wokół  budynku ;

-	daszek  zabezpieczający nad wejściem i chodnikiem komunikacyjnym

-	roboty rozbiórkowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty betonowe

- roboty murowe,

- roboty dekarskie

- roboty izolacyjne

- roboty posadzkowe

- Informacja  o  terenie  i  placu  budowy .

Inwestor  przekaże  wykonawcy  robót   na  czas  wykonania  prac wyznaczone  pomieszczenia  w   budynku.

Proponuje  się  by  dojście  i  transport  materiałów  dla  wykonanie  robót

odbywał się drogą dojazdową z drogi publicznej krajowej .

Wyznacza  się  plac  do  składowania  materiałów  budowlanych od strony  południowo wschodniej ( za kotłownią)

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  powinien  przekazany  plac  budowy  oznakować i zabezpieczyć daszkami nad wejściem

IV.   Klasyfikacja   zamówienia .

Zamówienie  sklasyfikowane  jest  przez  Wspólny  Słownik

Zamówień  ( CPV )

Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) następującymi kodami :

-  45.26.10.00-4		Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne .

- Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych.

Wykonane  prace  budowlane i remontowe  winny  spełniać  następujące  warunki :

zmiana konstrukcji dachu   poprzez wykonanie drewnianej

więźby dachu :

-    przed wbudowaniem impregnować środkiem ogniochronnym , grzybo- i owadobójczym ;

W celu podparcia konstrukcji więźby należy wcześniej wykonać belkę B2

-  pokrycie dachu blachą dachówkową powlekaną gr. 0.55 mm , w kolorze RAL 6012 ( identycznym jak istniejące zadaszenie nad częścią użytkowaną przez bank) z ułożeniem gąsiorów ,   kąt nachylenia połaci dachu  20 st .

-  izolacja termiczna stropu z wełny  mineralnej gr. 20 cm ;

- folia PE i folia dachowa

-  nadbudowa kominów z  gotowych prefabrykatów szpałdowane cegła pełną, ocieplone styropianem  i obłożone tynkiem ceramicznym.

VI.  Wymagania   dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych.

Wyrób   budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  , jeżeli   spełnia   wymagania  Ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r. o  wyrobach   budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881 z  30 kwietnia 2004r.)  t.j.

- oznakowany  znakiem  CE , albo

- umieszczony  w   określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów

mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa , dla  których

producent   wydał  deklarację   zgodności  z  uznanymi  regułami   sztuki budowlanej , albo

- znakowany  znakiem  budowlanym .

Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem  budowlanym  jest  dopuszczalne, jeżeli  producent  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej , dokonał  oceny zgodności  i wydał , na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność  , krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  wyrobu  albo  aprobatą  techniczną .

Ocena  zgodności  obejmuje  właściwości  użytkowe  wyrobu  budowlanego  odpowiednio  do  jego  przeznaczenia , mające  wpływ  na  spełnienie  przez  obiekt  budowlany  wymagań  podstawowych .

Wyrób  budowlany  wytwarzany  tradycyjnie , na  określonym  terenie  przy  użyciu  metod  sprawdzonych  w  wieloletniej  praktyce,  przeznaczony  do  lokalnego  stosowania , zwany  dalej  „regionalnym wyrobem  budowlanym „ , może  być  oznakowany   znakiem  budowlanym  na  wyłączną  odpowiedzialność  producenta.

O  uznaniu , że  dany  wyrób  budowlany  jest  regionalnym  wyrobem  budowlanym , orzeka  w  drodze  decyzji , na  wniosek  producenta , właściwy  wojewódzki  inspektor  nadzoru  budowlanego .

Oznakowanie  znakiem  budowlanym  regionalnego  wyrobu  budowlanego  jest  dopuszczalne  wyłącznie  po  uzyskaniu  w/w  decyzji  oraz  wydaniu  przez  producenta , na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , oświadczenia , że  wyrób  budowlany   został  wytworzony  tradycyjnie , na  określonym  terenie przy  użyciu  metod  sprawdzonych  w  wieloletniej  praktyce  i  nadaje  się  do  stosowania  zgodnie  z  przeznaczeniem .

Ponadto , przy  stosowaniu  wszystkich  wyrobów  budowlanych  należy   :

- stosować  się  do  instrukcji  wydanych  przez  ich  producentów .W  instrukcjach  tych  określono sposób  transportu , przechowywania  i  składowania  wyrobów,

- przestrzegać  okresów  przydatności  do  stosowania ,

- przestrzegać  przepisów  BHP  związanych  ze  stosowaniem  środków  szkodliwych ,

- dla  wyrobów  budowlanych , dla  których  konieczne  jest  pobieranie  próbek ,  w  celu  weryfikacji  ich  jakości , należy  prace  te  prowadzić  zgodnie z  Polskimi  Normami  , a  w  przypadku  ich  braku  zgodnie  z  Aprobatami  Technicznymi

lub  odpowiednimi  instrukcjami  technicznymi.

VII. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych        do   wykonania  robót  budowlanych  zgodnie  z  założoną  jakością .

Prace remontowe, budowlane instalacyjne wykonywane będą przy użyciu lekkich narzędzi elektrycznych i pneumatycznych.

Wykonanie   przebić  pod  otwory  instalacyjne  lekkim  sprzętem  udarowym.

VIII.  Odbiory  robót  budowlanych .

## Wszystkie  prace  ulegające  zakryciu  muszą  podlegać  odbiorom  przez  Inspektora ( Inspektorów ) Nadzoru  Inwestorskiego.

Podczas  procedur  odbiorowych  należy  stosować  się  do  informacji  zawartych  w  niniejszej  Specyfikacji  lub  do  wytycznych zawartych w  Polskich  Normach , Aprobatach  Technicznych  , literaturze  technicznej , instrukcjach  technicznych  wydawanych  przez  polskie  placówki  naukowe  oraz  instrukcjach  stosowania  poszczególnych  wyrobów  budowlanych.