Uzupełnienie do Specyfikacji Technicznej punkt 2.6 Montaż ślusarki aluminiowej i PCV

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku kaplicy cmentarnej w Olszanicy

Uszczelnienie ościeżnicy ze ścianą

- od zewnętrznej strony okno uszczelnić materiałami o właściwościach paroprzepuszczalnych,

- po zamocowaniu okna przestrzenie pomiędzy ścianą, a ościeżnicą  wypełnić poliuretanową pianką montażową. Nadmiar pianki odciąć , wyjąć wcześniej  włożone kliny, a luki wypełnić ponownie pianką poliuretanową

- od strony pomieszczenia połączenie okno–mur należy zabezpieczyć materiałami o właściwościach paroszczelnych.