Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:

Budowa zjazdu indywidualnego z DW 895 Uherce Mineralne Solina – Myczków do działki nr ewid. 973/18 w km 1+936 strona lewa w m. Uherce Mineralne”.

- Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

- Roboty przygotowawcze : roboty pomiarowe z usunięciem humusu

-  Roboty ziemne w ilości 5 m3 i oczyszczenie rowu z namułu na dł. 50 m

- Przepusty pod zjazdami: wykopy w ilości 20 m3, ławy fundamentowe w ilości 1,44 m3, przepusty z rur HDPE o przekroju 60 cm w ilości 8 m,

- Podbudowa na przepuście; podbudowa dolna i górna o łącznej grubości 30 cm na pow. 40 m2,

- Nawierzchnia zjazdu:  tłuczeń grubości 20 cm , warstwa bitumiczna grubości 5 cm - - Roboty wykończeniowe: plantowanie skarpy i humusowaniem,

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

- Inwentaryzacja powykonawcza

3. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

4. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

5. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

6. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

7. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

8. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego art. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

9. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 23 00 00 - 8  Roboty drogowe

45 33 22 20 – 1 – nawierzchnie