Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:

„Remont pomieszczeń z wymianą stropu w budynku świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w m. Uherce Mineralne

Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robot budowlanych stanowiący materiał pomocniczy

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

1.   Roboty rozbiórkowe : rozebranie podsufitek na pow. 376,50 m2, rozebranie wiązarów dachowych , rozbiórka  izolacji   z wełny mineralnej ,  demontaż białego osprzętu.

2.   Roboty murowe – uzupełnienie ścianek bloczkami z betonu komórkowego i cegły pełnej,

3. Strop drewniany z belek stropowych o wym 60 mm x 250 mm o łącznej długości belek 653 m.

4. Izolacje z wełny mineralnej grubości 20 cm. Uwaga: 80 % wełny pochodzi z rozbiórki

5. Okładzina sufitowa z płyt gipsowo kartonowych gr 12,5 mm na profilach CD 60  z folią paroizolacyjną na pow. 359,71 m2 i o odporności  ogniowej 16,79 m2

6. Roboty malarskie farba emulsyjną  i gładzie gipsowe

7. Roboty posadzkowe: warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej , posadzki z płytek z kamieni sztucznych i wykładzin dywanowych

8.Roboty elektryczne : układanie kabli i montaż opraw

9. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

10. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

11. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

12. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

13. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

14. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, roboty lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

15. W przypadku wątpliwości , co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania równoważności . w przypadku nie wykazania równoważności zamawiający zgodnie z art. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

16. W zakresie określania parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia zapisy w PB, i STWiORB są nadrzędne w stosunku do załączonych przedmiarów

17. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 41 00 00 - 4, 45 26 26 90  - 4

18. Roboty budowlano – montażowe będą prowadzone w okresie wakacyjnym  i na ten okres obiekt będzie wyłączony z użytkowania.