Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: pn remont dróg gminnych na terenie gminy Olszanica z podziałem na części:

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi nr ewid. 223 w m. Wańkowa.

Zadanie nr 2 - Przebudowa  drogi o nr ewid. 339/2 i 205/7 w m. Rudenka

Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi nr ewid. 106 w m. Olszanica

Zadanie nr 4 - Remont drogi do pól nr ewid. dz. 318 i 312 w m. Uherce  Mineralne

Zadanie nr 5 - Przebudowa  drogi nr ewid. 104/2 i 252 w m. Paszowa

Zadanie nr 6 - Remont dróg o nr ewid. 413/25,413/19,413/15,413/6,413/12 w m. Uherce Mineralne

Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

Zadanie nr 1 -„ Remont drogi nr ewid. 223 w m. Wańkowa.

- Podbudowa z kruszywa  kamiennego  :  kliniec o gr 7 cm o frakcji 5-25 mm

- Mieszanka mineralno -  bitumiczna .Warstwa bitumiczna  gr 5 cm.

3.    Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm grubość średnio 15 cm

Zadanie nr 2 – Remont drogi o nr ewid.339/2 i 205/7 w m. Rudenka

1. Podbudowa z kruszywa  kamiennego o frakcji: tłuczeń o frakcji 31,5-63 mm i kliniec o frakcji 5-25 mm

2.Mieszanka mineralno -  bitumiczna .Warstwa bitumiczna  gr 5 cm.

3.    Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm grubość średnio 15 cm

Zadanie nr 3 Przebudowa drogi nr ewid. 106 w m. Olszanica

1. Podbudowa z kruszywa  kamiennego o frakcji: tłuczeń o frakcji 31,5-63 mm i kliniec o frakcji 5-25 mm

2.Mieszanka mineralno -  bitumiczna .Warstwa bitumiczna  gr 5 cm.

3.    Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm grubość średnio 15 cm

Zadanie nr 4

Remont drogi do pól nr ewid. dz. 318 i 312 w m. Uherce  Mineralne

- Wycięcie drzew miękkich o obwodzie od 80-150 cm z wywiezieniem drewna i karp na odl. do 3 km na wskazane przez Inwestora miejsce

- Roboty ziemne tj. wytrasowanie drogi w terenie zielonym z usunięciem warstwy humusu na gł.ok 45 cm i wywiezienie poza teren budowy na odl. do 3 km na miejsce wskazane przez Inwestora.

- W miejscu robót ziemnych podbudowa warstwy dolnej gr 20 cm z kruszywa kamiennego o frakcji 31-63 mm

- Na całej długości drogi podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63 mm warstwa 15 cm

- Zaklinowanie kruszywem kamiennym o frakcji 0-4 mm.

- Wszystkie warstwy z kruszywa uwałowane z nadaniem spadków poprzecznych i podłużnych

Zadanie nr 5 - Przebudowa  drogi nr ewid. 104/2 i 252 w m. Paszowa

1. Podbudowa z kruszywa  kamiennego o frakcji: tłuczeń o frakcji 31,5-63 mm i kliniec o frakcji 5-25 mm

2.Mieszanka mineralno -  bitumiczna .Warstwa bitumiczna 3+4  5 cm.

3.    Umocnienie poboczy kruszywem  kamiennym o frakcji 0-63mm grubość średnio 20 cm

Zadanie nr 6 - Remont dróg o nr ewid. 413/25,413/19,413/15,413/6,413/12 w m. Uherce Mineralne

- Ułożenie nakładek bitumicznych  z uzupełnieniem masą bitumiczną głębszych ubytków w nawierzchni.

6. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

7. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

8. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

9. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

10. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

11. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego rt. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

12. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 23 00 00 - 8  Roboty drogowe

45 33 22 20 – 1 – nawierzchnie