Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i dostaw realizowanych pn. Przebudowa instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w m. Olszanica:

- Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie wykonania robót budowlanych  , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   oraz przedmiar robot.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

  - Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej przewodami kabelkowymi w rurach winidurowych . Łączna długość przewodów kabelkowych YDY 5x10 i YAKY 4x2,5 i 3x2,5 – 600 m. Oprawy zdemontowane i ponownie wbudowane w poszczególnych pomieszczeniach. Wyłączniki i gniazda zastosować nowe.

  - Przygotowanie podłoża  i malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi  i olejnymi. Farba emulsyjna w kolorze białym,  sufity i w kolorze półpełnym ściany. Ilość pomieszczeń : parter: - 3 klasopracownie i korytarze, I piętro: 4 klasopracownie i korytarze z klatką schodową.

  - Przygotowanie podłoży i montaż wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych . Wykładzina elastyczna wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową z atestem , dostosowana do pomieszczeń szkolnych. Wykładzina łączona na gorąco spawem. Cokolik z wykładziny wywinięty na ścianę na wys. 10 cm. Wykładzina w 4 klasopracowniach o wym. 8,55x5,97; 6,38x6,25; 6,36x6,25; 8,xx5,94 2,35x34,0. Klasa wykładziny  PCV grubość 2 mm , warstwa ścieralna 0,8 mm. Preferowana wykładzina Tarkett  Record 42  lub inna o podobnych parametrach.

3. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

4. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

5. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

6. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

7. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

8. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego rt. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

9. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a)