Zasady wykonywania i rozliczania usługi odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2015/2016

- Wykonawca wyjeżdża odśnieżać drogi gminne na wyraźne polecenie( telefoniczne zgłoszenie) sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy.

- Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości  i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.

- Drogi gminne należy odśnieżać po ustaniu opadów śniegu.

- W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak aby cały rejon był przejezdny.

- W przypadku opadów nocnych występujących po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godzinie 4:00 dnia następnego

- W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić ( telefonicznie) wykonywanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg danego sołectwa.

- Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość jezdni drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu.

- Odśnieżanie dróg należy wykonywać według V i Vi standardu odśnieżania , w ramach posiadanych środków finansowych

- Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy – szczególnie z uwzględnieniem wykonywania usługi odśnieżania w innych miesiącach niż wskazane w siwz.

- Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej niż 4 godz. od momentu zgłoszenia. Czas odśnieżania zaczyna się liczyć od momentu dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu ( zgodnie z prawem o ruchu drogowym) przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC.

- Środki transportowe oferowane przez wykonawcę winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w siwz oraz wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.Nr 32 poz 262 z 26.02.2003)

- Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej , zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym

- W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy sprzętu zawierającego datę  odśnieżania  i ilość dróg odśnieżonych potwierdzonego przez sołtysa danego sołectwa i dostarczenia jej w ciągu 48 godzin do upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Olszanica. Wzór karty czasu pracy zawiera załącznik nr 1 do umowy

- Cena za odśnieżanie liczona będzie za 1 km efektywnego odśnieżenia dróg i chodników w poszczególnych miejscowościach potwierdzonych przez sołtysa danej wsi.

- Materiały i sprzęt użyte do wykonania zamówienia zapewnia wykonawca.