Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: pn. modernizacja i przebudowa drogi gminnej do pól o nr ewid. dz. 361 w m. Paszowa na dł 460 m

- Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zakresu robót :

- Roboty przygotowawcze : mechaniczne karczowanie pni i wywiezienie, karczowanie rzadkich krzaków i poszycia  z wywiezieniem na odl. do 2 km

- Roboty ziemne z przemieszczeniem i częściowym z wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 2 km . Ilość mas ziemnych  do wywiezienia 217,6 m3. Ilość mas ziemnych z przemieszczeniem i wbudowaniem w pas drogowy 690 m3.

- Podbudowa dolna z pospółki grubości 10 cm po uwałowaniu  460x3x0,1 = 138 m3

- Warstwa górna z tłucznia  kamiennego  grubości 10 cm po uwałowaniu  : 460x3x0,1 = 138 m3

- Wykonanie rowu przydrożnego na długości 400 m o wym.  0,4x0,4

- Wykonanie wymiany przepustu pod drogą o śr. 600 mm i dł. 6 m

2. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

3. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

5. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

6. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

7. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego rt. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

8. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 23 00 00 - 8  Roboty drogowe

45 33 22 20 – 1 – nawierzchnie