Opis przedmiotu zamówienia  cz. III SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszanica.

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 648/1 i 670  w m. Uherce Mineralne

- zakres robót;

1. Podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm po zagęszczeniu na pow.  399 m2 + 240 m2

2. Nawierzchnia z masy bitumicznej żwirowo piaskowej gr 4+3 na pow. 114 x 3 - tj. 342 m2 + 80x2,5 = 200 tj. 542 m2

3. Umocnienie poboczy mieszanką 0-63 mm na dł 114 m i 80 m

Zadanie nr 2 – Położenie nakładek na drogach i placach w m. Olszanica i Uherce Mineralne.

- zakres robót

- Nakładka bitumiczna gr 5 cm na pow. 550 m2  w m. Uherce Mineralne.

- Nakładka bitumiczna  gr 5 cm na pow. 460 m2 w m. Olszanica

Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych  oraz przedmiar robot

2. Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową oraz dopuszczone do stosowania przez ITB poświadczone dokumentami.

3. dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm , aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacji technicznej , dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe to ponosi je wykonawca.

5. W przypadku zastosowania równoważnych zamiennych , materiałów lub urządzeń ich zestawienie wraz z parametrami technicznymi należy dołączyć do oferty.

6. Nie umieszczenie w ofercie z zestawieniu zamiennych , równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie , że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji  projektowej.

7. Zgodnie  z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego rt. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

8. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

a) 45 23 00 00 - 8  Roboty drogowe

45 33 22 20 – 1 – nawierzchnie