Przedmiar robót

Gminny Ośrodek Zdrowia – część najwyższa

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-04 509/3 Rozebranie pokrycia z papy na betonie na zakład | m2 | 142,79 |  |  |
| 2 | KNR 4-04 104/8 Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowej | m3 | 29,654 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 11,1 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 11,4 |  |  |
| 5 | KNR 4-03 /1138/3 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim | szt | 65 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 535/7 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów | m2 | 26,41 |  |  |
| 7 | KNR 1312 /506/2 Płyty dachowe korytkowe – rozbiórka ( analogia) | t | 37,42 |  |  |
| 8 | KNR 404 305/3 Rozebranie stropów żelbetowych | M3 | 2,244 |  |  |
| 9 | KNR 202 613/3 Rozebranie izolacji cieplnych z wełny mineralnej – analogia | M2 | 130 |  |  |
| 10 | KNR 404/503/1 Rozebranie płyt – gzymsy | M2 | 3,345 |  |  |
| 11 | KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe – elementy zbrojone – wieńce stropów | M3 | 8,67 |  |  |
| 12 | KNR 404 109/4 Rozebranie kominów z cegły ręcznie | M3 | 3,76 |  |  |
| 13 | KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe – czapki betonowe | M2 | 4,4 |  |  |
| 14 | KNR404/901/5 Rynny drewniane do gruzu | m | 32 |  |  |
| 15 | KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu terenu rozbiórki na odl. do 2 km | M3 | 56 |  |  |
| 16 | Kalk. Indywidualna – utylizacja papy i wełny mineralnej | M3 | 15 |  |  |
|  | 2. Roboty murowe i tynkowe |  |  |  |  |
| 17 | ORGB 202/159/5 Kominy wolno stojące , kanały z pustaków wentylacyjnych | M | 42,15 |  |  |
| 18 | KNR 202 /123/2 Okładanie (szpałdowanie) kanałów z pustaków wentylacyjnych grubość ½ cegły | M2 | 27,60 |  |  |
| 19 | KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr. Grubości 7 cm | M2 | 5,31 |  |  |
| 20 | KNR 23 /2612/1 Ocieplenie ścian kominów styropianem gr. 5 cm | M2 | 11,47 |  |  |
| 21 | KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na kominie | M2 | 11,47 |  |  |
| 22 | KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna – nałożenie masy tynkarskiej | M2 | 11,47 |  |  |
| 23 | KNR 23/933/2 Wyprawa tynkarska akrylowa - kolor | M2 | 11,47 |  |  |
| 24 | KNR 401 322/2 Osadzenie kratek wentylacyjnych z siatką na kominach | szt | 62 |  |  |
| 25 | KNR 23/2612/1 Ocieplenie kominów styropianem gr. 5 cm poniżej połaci dachu | M2 | 18,10 |  |  |
|  | 3. Konstrukcja i pokrycie dachu |  |  |  |  |
| 26 | KNR2-02 0406/02 Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,51 |  |  |
|  | KNR 205/208/5 Konstrukcja podparć masa do 250 kg belka stalowa B1 | t | 0,241 |  |  |
|  | KNR Przygotowanie materiału belki stalowej spawanej B1 i zabezpieczenie antykorozyjne | t | 0,246 |  |  |
|  | KNR 401 346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegiele dla belek stalowych – gniazda dla belki B1 | szt | 2 |  |  |
| 27 | KNNR 5 /1201/5 Osadzenie w podłożu kołków kotwiących M16 | szt | 37 |  |  |
| 28 | KNR 2-02 0407/02 Podwaliny o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,06 |  |  |
| 29 | KNR 2-02 0407/02 Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | M3 | 0,66 |  |  |
| 30 | KNR 2-02 0407/06 Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 180m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,28 |  |  |
| 31 | KNR 2-02 0407/06 Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | M3 | 0,05 |  |  |
| 32 | KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,2 |  |  |
| 33 | KNR 2-02 0406/06 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,46 |  |  |
| 34 | 202 /409/4 Wymiany i rozpory przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 | M3 | 0,18 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 0406/06 Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | M3 | 0,06 |  |  |
| 36 | KNR 2-02 0409/03 Nadbitka deska czołowa z tarcicy nasyconej | m3 | 41.25 |  |  |
| 37 | KNR 2-02 0408/02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,19 |  |  |
| 38 | KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 1,32 |  |  |
| 39 | KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | M3 | 1,7 |  |  |
| 40 | KNR202/408/6 Krokwie narozne i koszowe ponad 180 cm2 | M3 | 0,76 |  |  |
| 41 | KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej mocowanej za pomocą kontrłat | m2 | 171 |  |  |
| 42 | KNNRW 3/504/6 Impregnacja grzybójcza 3 krotna bali i krawędziaków | M2 | 230 |  |  |
| 43 | KNR 2-02 0410/04 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm | m2 | 171 |  |  |
| 44 | KNR 0-15 0520/02 Pokrycie dachów blachami powlekanymi „blachodachówka” w kolorze zielonym | m2 | 171 |  |  |
| 45 | KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 33,1 |  |  |
| 46 | KNR 2-02U2 0539/01 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną | m | 26 |  |  |
| 47 | KNR 202/539/2 Pasy nadrynnowe z blachy powlekanej w kolorze zielonym | m | 32 |  |  |
| 48 | KNR 2-02U2 0546/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | m | 32 |  |  |
| 49 | KNR 2-02U2 0546/02 Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | szt | 3 |  |  |
| 50 | KNR 2-02U2 0546/04 Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej | szt | 6 |  |  |
| 51 | KNR 2-02U2 0550/03 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 110mm | m | 27,3 |  |  |
| 52 | KNR 202 550/8 Kolanka do rur spustowych fi 125 | szt | 7 |  |  |
| 53 | Podbicie okapów deską struganą | m2 | 16,5 |  |  |
|  | 4. Izolacje stropu poddasza |  |  |  |  |
| 54 | KNR 2-02 0616/01 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV warstwa pozioma ułożona na sucho | m2 | 131 |  |  |
| 55 | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome matami Gulfiber gr 20cm z wełny mineralnej układanymi na sucho-jedna warstwa | m2 | 131 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający dostarcza więźbę dachową i deski na deskowanie dachu pod krycie.